## Slide 1: FPGA LPM Component Stop-Watch Counter
JAICHANGPARK
20181017

## Slide 2: Aim
FPGA를 활용해 스톱워치 카운터를 제작한다.
DE2 보드의 내부 클럭을 이용해 주파수 분주카운터를 제작한 후 결과를 확인한다.
1초마다 증가하는 카운터를 제작한다.

## Slide 3
Create new File

## Slide 4
Symbol
Choose new Symbol block

## Slide 5
비트수 설정
Mega Wizard plug- in manager
Check none

## Slide 6
배치 영역 설정
설정한 lpm블록을 스케마 위에 놓는다.
우선 연습으로 레치 블록을 생성해 스케마에 올려놓았다.

## Slide 7
Create input / output pin using lpm symbol manager

## Slide 8
Check and set symbol port properties
심볼을 생성한 뒤 블록의 속성으로 들어가면 설정된 정보를 확인할 수 있다.

## Slide 9
블록과 입력간 연결

## Slide 11
Lpm_counter

## Slide 12
클럭분주 카운터 만들기
50MHz의 내부 주파수를 분주하는 카운터가 필요하다.
50MHz -> 1Hz로 바꾸기 위한 분주비는 5천만이다.
그래서 듀티비가 50%인 1Hz 파형을 얻으려면, 5천만/2 - 1 = 24,999,999 를 카운트값으로 설정해야한다. 이 카운트 값은 16진수로 0x17D 783F 으로, 25비트다.

## Slide 13
핀 포팅후 재 컴파일

## Slide 14
스톱워치 1차 블록 회로도
클럭 분주는
26비트 카운터사용

## Slide 15
세그먼트 조작을 위한 세그먼트 컨트롤러 블록 제작

## Slide 16
스톱워치 2차 블록 회로도
2진수
스위치 포트
SEGMENT

## Slide 17
스톱워치 2차 핀포팅